CVR12L  超大容量冷冻离心机的技术参数表

| 1、仪器特点 | 采用SNMA ELECTRIC MOTORCO.LTD大功率变频调速电机，并配备最先进的变频调速器，控制精度高、使用寿命更长。 采用进口高效能压缩机，制冷加热双回路，制冷、加热速度快温度任意可调，温控精度高，噪音小。 容量大：6×2400ml或一次性可分离18袋400ml全血。 触摸面板、大屏幕彩屏显示、操作程序可编、可存、可取；用户可设定30个程序供日常操作使用；0~10档升/降速率，使用户可以灵活选择合适的离心过程，配有多种离心瓶（杯套）供用户选择，以达到最佳离心效果，并自动计算RCF值。 离心机拥有不锈钢离心腔体、双安全门锁；超速保护、超温保护、不平衡保护及故障自诊断系统等安全措施，确保人身，仪器安全，免除用户的后顾之忧。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 8000 r/min |
| 3、最大离心力 | 15200×g |
| 4、最大容量 | 6×2400ml 6×3×400ml 全血 |
| 5、温度控制范围 | -20℃~+40℃ |
| 6、转速控制精度 | ±20r/min |
| 7、温度控制范围 | ±1℃ |
| 8、定时范围 | 0~99h59min |
| 12、电机功率 | 3kw |
| 14、制冷功率 | 2．5kw |
| 15、整机噪音 | ＜58dB |
| 16、电源 | AC220V 50Hz 30A |
| 17、重量 | 500kg |
| 18、外型尺寸 | 960×860×1200mm(L×W×H) |
| 18、所配转子 | 1.角转子6×1000ml,转速8000r/min;离心力15200×g |
|  | 2.水平转子6×2400ml,转速4600r/min;离心力7060×g |
|  | 3.水平转子2×6×1000ml,转速4200r/min;离心力5900×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室