| 1、仪器特点 | 1、采用大功率交流变频电机，大力矩、噪音低、使用寿命长。 2、微机处理、触摸屏精准控制，彩色大屏幕显示仪器运行全部参数，用户可任意设定离心转速、离心时间。 3、采用进口无氟压缩机制冷，无无环境污染，控制精度高。 4、大屏幕彩屏显示，具有30种程序记忆功能，10种升降速曲线，可满足不同实验要求。 5、三级阻尼减震，离心效果达到最佳，设有电子门锁，超速，超温、故障自动诊断功能等多重保护，确保人机安全。 6、可根据不同实验配制0.5-500ml适配器。 |
| --- | --- |
| 型号 | DD-5M |
| 2、最高转速 | 6000r/min |
| 3、最大离心力 | 6080×g |
| 4、最大容量 | 6×500ml |
| 5、转速精度 | ±20r/min |
| 6、定时范围 | 1min--99h99min或连续运行 |
| 7、整机噪音 | ＜58dB |
| 8、电源 | AC220V 50Hz 16A |
| 9、重量 | 135kg |
| 10、外型尺寸 | 630×730×1060mm(L×W×H) |
| 15、所配转子 | 1号角转子12×15ml,转速6000r/min;离心力6080×g 2号水平转子4×100ml,转速5000r/min;离心力4745×g 3号水平转子24×50ml,转速4000r/min;离心力3710×g 4号水平转子32×15ml,转速4000r/min;离心力2810×g 5号水平转子48×5/2ml,转速4000r/min;离心力2810×g 6号水平转子72×5/2ml,转速4000r/min;离心力2910×g 7号水平转子 96×5/2m l,转速4000r/min;离心力3300×g 8号水平转子 120×5/2m l,转速4000r/min;离心力3710×g 9号水平转子 144×5/2m l,转速4000r/min;离心力3710×g 10号水平转子 168×5/2m l,转速4000r/min;离心力3710×g 11号号水平转子8×100ml,转速4000r/min;离心力3660×g 12号水平转子4×500ml,转速4000r/min;离心力3520×g 13号水平转子6×500ml,转速4000r/min;离心力3710×g 14号水平转子2×4×96孔（酶标板）,转速4000r/min;离心力2390×g |

DD-5M 低速离心机技术参数表

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室