DL-6MB  大容量冷冻离心机的技术参数

| 1、仪器特点 | 微机控制，交流变频电机驱动，配备独立变频调速器，控制精度高，噪音低，使用寿命长。 采用进口高效能压缩机，无氟制冷，制冷加热双回路，制冷加热速度快；满足血小板分离温度。 大屏幕液晶显示全中文操作软件，离心力转速、时间可任意更改；程序可编可存，可取；12档升/降速率，离心效果达到最佳。 可配置血站专用水平转子，一次分离8*400ml三联袋或四连袋；12*200ml三联袋。 各种保护、安全可靠;设有超速、超温、不平衡等多种保护，并有自我诊断保护功能，电子门锁，确保人身和仪器安全。 防爆功能：防止处理的样品和环境含有有机溶剂等易燃易爆物品发生爆炸。该功能主要用于易挥发无聊，防尘净化，易燃易爆场所进行固液隔爆分离，使用用于石油、化学等行业。（该功能为自选功能，选购时需特别说明） |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 6000r/min |
| 3、最大离心力 | 6880×g |
| 4、最大容量 | 6×1000ml |
| 5、温度控制范围 | -20℃~+40℃ |
| 6、转速控制精度 | ±20r/min |
| 7、温度控制范围 | ±1℃ |
| 8、定时范围 | 0~99h59min |
| 10、整机噪音 | ＜58dB |
| 12、电机功率 | 2/1.5KW |
| 14、常用操作程序 | 30 |
| 15、电源 | AC220V 50Hz 30A |
| 16、重量 | 260kg |
| 17、外型尺寸 | 840×730×1220mm(L×W×H) |
| 18、所配转子 | 1．角转子6×500ml,转速6000r/min离心力6880×g |
|  | 2．水平转子6×1000ml,转速4200r/min;离心力5600×g |
|  | 3．水平转子4×1500ml,转速4200r/min;离心力5600×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室