DL-6MB 大容量防爆离心机技术参数

用途：

DL-6MB大容量冷冻防爆离心机是在易燃易爆、腐蚀特殊环境下进行分离的必备设备之一，特别适用于在化工、冶金、制药、生物研究及常规实验室中完成要求低温和大离心力的分离任务。

特点：

# ● 由于本仪器工作在易燃易爆及腐蚀的环境中，对机身及电气要求极高；机身由钢制机架、外壳用304不锈钢制成；所有电器采用防爆电器，控制系统采用硅胶密封，消除一切产生火花的可能性；离心室+保护套、驱动系统、制冷系统、控制系统、自动门锁、转子等组成；变频器+变频电机加上特殊的柔性轴间接驱动，特殊减震技术。制冷采用法国泰康全封闭式压缩制冷机组并将制冷机组安装于室外，与离心机相对隔离。

# ● 显示窗采用触摸5.7寸彩屏和按键两用操作，人机界面友好；9档升/降速选择，30个自设离心参数存储/调用；转子自动识别技术，并设有多重保护功能，确保人身、机器安全。

# ●采用两级阻尼减震、降噪技术，噪音小，离心效果最佳。

# ●完善的机械及电气安全设计，微机控制系统和变频器控制具有系统超速、不平衡、系统异常等多项故障保护，确保使用安全。

# ●改进了电机轴承防冷凝水装置，确保电机轴承不因为冷凝水而损坏，延长机器使用寿命。

# ●在防爆性能上本机采用往离心室内加注惰性气体的方法稀释离心室内易燃易爆气体，进一步保障离心安全。仪器在运行时突然停电，本机设计了专用的应急开门装置，保证样品及时拿出。

# ● 本仪器设计参照BG3836.8和IEC60079-15国际安全标准。

技术参数:

| 最高转速 | 6000r/min | 总功率 | 3.5kw |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大相对离心力 | 6680xg | 电源 | Ac220V 50Hz 20A |
| 最大容量 | 6×1000ml | 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 转速精度 | ±30r/min | 显示屏 | 彩屏 |
| 温度设定范围 | -20∽40℃ | 温控精度 | ±1℃ |
| 定时范围 | 0～99min | 门锁类型 | 电子门锁 |
| 电机 | 交流变频电机 | 驱动方式 | 直接驱动 |
| 离心腔直径 | 600mm | 重量 | 260kg |
| 防爆等级 | IIa-T5 | 外形尺寸 | 885×760×960mm(L×W×H) |

转子参数:

| 编号 | 转子名称 | 容量 | 最高转速 （r/min） | 最大相对离心力 （×g） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No.1 | 角转子 | 6×500ml | 6000 | 6680 | （铝合金） |
| No.2 | 水平转子 | 6×1000ml | 4200 | 5100 | 园杯/方杯 |

外形及结构：

名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路8号喜地时代广场1613-1614室

电话：0731-82245075    传真：0731-94830130

网址：www.mekeerlxj.com