GL-21M  高速冷冻离心机的技术参数表

| 仪器特点 | 大功率无刷变频电机直接驱动，高精度，噪音低，延长使用寿命。 微机控制，大屏幕液晶显示，触摸面板，可编程操作加/减速率设定，程序存储，RCF设置动行。 制冷采用进口压缩机组，制冷加热双回路控温，温度任意可调，温控精度高，噪音小，离心效果最佳。 设有电子门锁、超速、超温、转子自动识别，不平衡多种保护功能，确保人身安全。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 24000r/min |
| 3、最大离心力 | 51260×g |
| 4、最大容量 | 6×500ml |
| 5、转速精度 | ±20r/min |
| 6、升/降速率 | 0-10档 |
| 7、温度控制范围 | -20℃~+40℃ |
| 8、温度控制范围 | ±1℃ |
| 9、定时范围 | 0~23h59min |
| 10、整机噪音 | ＜60dB |
| 12、电源 | AC220V 50Hz 30A |
| 13、重量 | 220kg |
| 14、外型尺寸 | 780×680×1220mm(L×W×H) |
| 15、所配转子 | 1．角转子12×1.5/2.2ml,转速24000r/min离心力47800×g 3. 角转子16×10ml,转速22000r/min;离心力51260×g 4．角转子6×50ml,转速20000r/min;离心力43000×g 5．角转子8×50ml,转速18000r/min;离心力38200×g 6．角转子6×70ml,转速15000r/min;离心力25700×g 7．角转子8×100ml,转速12000r/min;离心力19830×g 8．角转子4×300ml,转速14000r/min;离心力28150×g 9．角转子6×300ml,转速12000r/min;离心力22600×g 10．角转子6×500ml,转速10000r/min;离心力18750×g 11．角转子6×250ml,转速12000r/min;离心力22800×g 12．连续转子1000ml,转速14000r/min;离心力21500×g 13．连续转子1000ml,转速16000r/min;离心力28200×g(钛合金） 14．连续转子3000ml,转速8000r/min;离心力9530×g 15．连续转子3000ml,转速10000r/min;离心力14800×g(钛合金） 16．水平酶标板2×2×96孔,转速4000r/min;离心力2200×g 17．水平转子4×50ml,转速10000r/min;离心力16200×g 18．水平转子4×30ml,转速13000r/min;离心力23800×g 19．水平转子4×4×5ml,转速12000r/min;离心力11900×g 20．水平转子4×750ml,转速4000r/min;离心力3840×g 21. 水平转子6×500ml,转速4000r/min;离心力3710×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司      电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室