KC-42B低速离心机的技术参数表

| 1、仪器特点 | 1、微电脑控制，交流变频电机驱动（电机质保三年），噪音低，使用寿命长。 2、转子采用铝合金转子体、不锈钢管套（转子终身质保），可高温消毒，结实耐用。 3、大屏幕彩屏显示，10种升降速曲线，可变可存30种自由程序，运行中可任意调整参数。 4、门盖带减压气弹簧，方便客户操作使用。 5、设有电子安全门锁，超速、不平衡，故障自动诊断功能。 6、可广泛应用于临床学、生物化学、食品及环保等领域，是实验室中用于离心沉淀的常规仪器。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 5000r/min |
| 3、最大离心力 | 4380×g |
| 4、最大容量 | 6×50ml |
| 5、转速精度 | ±20r/min |
| 6、定时范围 | 0～59h99min |
| 7、整机噪音 | ＜55dB |
| 8、电源 | AC220V 50Hz 5A |
| 9、重量（不含转头） | 21kg |
| 10、外型尺寸 | 430×320×220mm(L×W×H) |
| 11、所配转子 | 1角转子24×10/5ml 5000r/min 4380×g 2角转子6×50ml 5000r/min 4380×g 3水平转子 4×50ml 4500r/min 3280×g 4水平转子 12×10ml 4500r/min 3280×g 5水平转子 16×5ml 4500r/min 3280×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室