KC-60X 低速离心机技术参数表

| 1、仪器特点 | 1、微机控制，交流变频电机驱动，转速精度高，噪音低，使用寿命长。 2、彩色大屏幕显示，同时显示设定参数和运行参数，用户运行中可任意调整参数。 3、具有10种不同升降速曲线，可存储30种用户程序，可满足不同实验要求。 4、设有电子安全门锁，超速，故障自动诊断功能等多重保护，确保人机安全。 |
| --- | --- |
| 2、最高转速 | 6000r/min |
| 3、最大离心力 | 5280×g |
| 4、最大容量 | 6*50ml |
| 5、转速精度 | ±20r/min |
| 6、定时范围 | 0-99h59min |
| 7、整机噪音 | <55dB |
| 8、电源 | AC220V 50Hz 10A |
| 9、重量（不含转头） | 22kg |
| 8、外型尺寸 | 425×320×240mm(L×W×H) |
| 9、所配转子 | 1. 角转子12×15ml 6000r/min 5280×g 2. 角转子4×50ml 5000r/min 4380×g 3. 角转子12×10ml 5000r/min 4380×g 4. 水平转子12×10ml 5000r/min 4680×g 5. 水平转子16×5ml 5000r/min 4680×g 6. 水平转子4×50ml 5000r/min 4680×g |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室