ML-6K 迷你离心机技术参数表

| 1、仪器特点 | 1.超静音：采用特种电机，动力强，超静音，运转稳定，噪音一般小于47db，最高不超过49db。 2.瞬间加速快：5秒内达到最高转速90%； 3.震动小：精心设计的减震装置，运动振幅极小。 4.更换转子方便：设计巧妙，不用任何工具及能更换转子； 5.离心力大：相对离心力最高可达2370g。 6.停机快：设计有两种停机模式，自由停机不超过15秒，开盖停机只需要3秒； 7安全系数高：内有三个触动开关，要三个开关同时闭合才能运转，避免不规范操作影响安全。 |
| --- | --- |
| 2、转速 | 6300rpm |
| 3、转速精度 | ±20r/min |
| 4、电源 | AC230V 1A 50/60HZ |
| 5、外型尺寸 | 158×175×123 MM |
| 6、重量 | 6kg |
| 7、体积 | 44×40×36cm |
| 8、转子 | 1号转子 6×1.5/2ml/0.5ml/0.2ml |
|  | 2号转子 2×8×0.2ml |

公司名称：湖南迈克尔实验仪器有限公司

电话/传真：0731-84830130

公司地址：湖南省长沙市岳麓区枫林三路喜地时代广场1613-1614室